## Slide 1: Laboratorio de Microprocesadores Trabajo práctico Nº 2 Comunicación serie Grupo 1
Lisandro Álvarez
Tomás González
Rocío Parra
Gonzalo Reina

## Slide 2: Implementación
Arquitectura de Firmware

## Slide 3: Estructura del programa
Board app
Observers
PC
CAN Network
Event sources
UART
SPI
Acc & Magn
I2C
Timeouts
SysTick
Notes: CAN Network: en realidad hay dos capas, una que es independiente de hardware y sabe como mandar los mensajes de esta app, y otra que al revés

## Slide 4: Características del programa
Updates periódicas sin interrupciones
Control de velocidades de transmisión
Clock() de último dato transmitido
Threshold de 5º para cambiar el ángulo
Verificación de timeouts
Clock() de ultimo dato recibido
Retransmisión de datos de la placa propia
Plug & play
Detección de nuevo dispositivo
Admite placas con y sin datos de orientación

## Slide 6: Protocolos
UART
CAN
SPI
I2C

## Slide 7: UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
Implementación de la interfaz propuesta por la cátedra
No bloqueante
  Llamadas externas guardan / leen datos de buffers
  RX y TX se realizan en interrupciones de SysTick
Implementación de RX/TX bloqueantes (para debugueo)
El programa solo utiliza TX no bloqueante

## Slide 8: SPI Serial Peripheral Interface
Implementación bloqueante
Configuración versátil de clocks
Única función de transferencia

## Slide 9: CAN Controller Area Network
Driver de bajo nivel para MCP25625
  Modelado completo del periférico (registros, flags, máscaras, etc.)
  Instrucciones implementadas en funciones
  Implementación de interfaz can.h genérica
  Software Buffers para complementar los buffers del MCP25625
  Utilización de los tres buffers de transmisión del integrado, configurando la prioridad de los buffers para asegurar que los mensajes sean transmitidos en el orden en el que fueron ingresados
  Utilización del modo Roll-Over del integrado para poder utilizar ambos buffers de recepción, y recepción de mensajes recibidos en ambos buffers en orden correcto
  Utilización de interrupciones para indicar que se libera un buffer de transmisión o que se recibe un mensaje

## Slide 10: I2C Inter-Integrated Circuit

## Slide 11: Mediciones
Tiempo de interrupciones

## Slide 12: Interrupciones

## Slide 13: I2C y SysTick

## Slide 15: Gracias por su atención